## Slide 1
Prof. Paula Irigon
REPRESENTAÇÃO DE
PROJETOS EM ARQUITETURA

## Slide 2
Esta Norma fixa as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura, visando à sua boa compreensão
Esta Norma não abrange critérios de projeto, que são objeto de outras normas ou de legislação específicas de municípios ou estados.
NBR 6492:94

## Slide 3
Peças escritas
Peças gráficas
ELEMENTOS BÁSICOS DE PROJETO

## Slide 4
a) programa de necessidades;
b) memorial justificativo;
c) discriminação técnica;
d) especificação;
e) lista de materiais;
f) orçamento.
PEÇAS ESCRITAS

## Slide 5
As peças gráficas do projeto são as indicadas a seguir:
a) plantas:
  planta de situação;
  planta de locação (ou implantação);
  planta de edificação;
b) corte;
c) fachada;
d) elevações;
e) detalhes ou ampliações;
f) escala.
PEÇAS GRÁFICAS

## Slide 6: SISTEMA PROJETIVO

## Slide 7: CASINHA 2009_1

## Slide 8: FACHADA

## Slide 9: FACHADA PRINCIPAL

## Slide 10: FACHADA LATERAL ESQUERDA

## Slide 11: FACHADA LATERAL DIREITA

## Slide 12: FACHADA - FUNDOS

## Slide 13: PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTURA

## Slide 14: PLANTA BAIXA

## Slide 15: PLANTA BAIXA

## Slide 16: CORTE

## Slide 17: CORTE A´A

## Slide 18: CORTE A´A

## Slide 19: CORTE B´B

## Slide 20: FASES DE UM PROJETO
  Estudo preliminar
  Anteprojeto
  Projeto executivo

## Slide 21: ESTUDO PRELIMINAR
    convencimento do cliente/ consulta prévia para aprovação dos órgãos governamentais.
  Representar:
    Elementos construtivos de forma esquemática, de forma a permitir a perfeita compreensão do funcionamento do programa e do partido adotados

## Slide 22: ANTEPROJETO
Definição do partido arquitetônico e dos elementos construtivos, considerando os projetos complementares (estrutura, instalações, etc.). Nesta etapa, o projeto deve receber aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra.
    Representar:
    Devem estar bem caracterizados os elementos construtivos, com indicação de medidas, níveis, áreas, denominação de compartimentos, topografia e orientação, eixos e coordenadas. A descrição dos materiais adotados deve atender às necessidades da etapa.

## Slide 23: PROJETO EXECUTIVO
Apresenta, de forma clara e organizada, todas as informações necessárias à execução da obra e todos os serviços inerentes.
  Representar:
    Devem estar corretamente indicados todos os materiais usados e suas quantidades, os detalhes construtivos, além das recomendações necessárias para sua correta execução.

## Slide 24: ANTEPROJETO
Documentos típicos
a) situação;
b) plantas, cortes e fachadas;
c) memorial justificativo, abrangendo aspectos construtivos;
d) discriminação técnica;
e) quadro geral de acabamento (facultativo);
f) documentos para aprovação em órgãos públicos;
g) lista preliminar de materiais.
Documentos eventuais
a) desenvolvimento de elementos de interesse, em casos especiais;
b) maquete;
c) estimativa de custo.

## Slide 25: PLANTA DE SITUAÇÃO
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais;
c) indicação do norte;
d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos;
e) indicação das áreas a serem edificadas;
f) denominação dos diversos edifícios ou blocos;
g) construções existentes, demolições ou remoções futuras, áreas non aedificandi;
h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

## Slide 26: PLANTA DE SITUAÇÃO

## Slide 27: PLANTA DE SITUAÇÃO
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais;
c) indicação do norte;
d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos;
e) indicação das áreas a serem edificadas;
f) denominação dos diversos edifícios ou blocos;
g) construções existentes, demolições ou remoções futuras, áreas non aedificandi;
h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

## Slide 28: PLANTA DE LOCAÇÃO
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) sistema de coordenadas referenciais do terreno, curvas de nível existentes e projetadas;
c) indicação do norte;
d) indicação das vias de acesso, vias internas, estacionamentos, áreas cobertas, platôs e taludes;
e) perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais e níveis principais;
f) indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos;
g) eixos do projeto;
h) amarração dos eixos do projeto a um ponto de referência;
i) denominação das edificações;
j) escalas;
k) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

## Slide 29: PLANTA DE LOCAÇÃO

## Slide 30: PLANTA DE LOCAÇÃO
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) sistema de coordenadas referenciais do terreno, curvas de nível existentes e projetadas;
c) indicação do norte;
d) indicação das vias de acesso, vias internas, estacionamentos, áreas cobertas, platôs e taludes;
e) perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais e níveis principais;
f) indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos;
g) eixos do projeto;
h) amarração dos eixos do projeto a um ponto de referência;
i) denominação das edificações;
j) escalas;
k) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

## Slide 31: PLANTA DE LOCAÇÃO

## Slide 32: PLANTAS
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) indicação do norte;
c) eixos do projeto;
d) sistema estrutural;
e) indicação das cotas entre os eixos, cotas parciais e totais;
f) caracterização dos elementos do projeto:
- fechamentos externos e internos;
- circulações verticais e horizontais;

## Slide 33
- cobertura/telhado e captação de águas pluviais;
- acessos e demais elementos significativos;
g) marcação de projeção de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;
h) indicação dos níveis de piso acabado;
i) denominação dos diversos compartimentos e respectivas áreas úteis;
j) marcação de cortes e fachadas;
k) escalas;
l) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

## Slide 34: PLANTAS
a) simbologias de representação gráfica (Norma);
b) indicação do norte;
c) eixos do projeto;
d) sistema estrutural;
e) indicação das cotas entre os eixos, cotas parciais e totais;
f) caracterização dos elementos do projeto:
- fechamentos externos e internos;
- circulações verticais e horizontais;

## Slide 35: CORTES
a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;
b) eixos do projeto;
c) sistema estrutural;
d) indicação das cotas verticais;
e) indicação de cotas de nível em osso e acabado dos diversos pisos;
f) caracterização dos elementos do projeto:
- fechamentos externos e internos;
- circulações verticais e horizontais;
- áreas de instalações técnicas e de serviços;

## Slide 36: CORTES

## Slide 37: CORTES

## Slide 40: CORTES
f)... caracterização dos elementos do projeto:
- cobertura/telhado e captação de águas pluviais;
- forros e demais elementos significativos;
g) denominação dos diversos compartimentos seccionados;
h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referência e carimbo;
j) marcação dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa, podendo ainda ser indicadas as alturas das seções horizontais (planta da edificação).

## Slide 41: FACHADAS
a) simbologias de representação gráfica conforme
as prescritas nesta Norma;
b) eixos do projeto;
c) indicação de cotas de nível acabado;
d) escalas;
e) notas gerais, desenhos de referência e carimbo;
f) marcação dos cortes longitudinais ou transversais.

## Slide 42: FACHADA PRINCIPAL

## Slide 44: FACHADA LAT. ESQUERDA

## Slide 45: FACHADA LATERAL ESQUERDA

## Slide 46: FACHADA LATERAL DIREITA

## Slide 47: FACHADA - FUNDOS

## Slide 50: SÍMBOLOS GRÁFICOS
ESCALA GRÁFICA
NORTE

## Slide 51: SÍMBOLOS GRÁFICOS
INDICAÇÃO GRÁFICADOS ACESSOS
INDICAÇÃO DE CHAMADA
INDICAÇÃO DE SENTIDO
ASCENDENTE EM ESCADAS E RAMPAS

## Slide 56: CONVENÇÕES
ESCALA
ESCALAS USUAIS: 1/2; 1/5; 1/10; 1/20; 1/25; 1/50; 1/75; 1/100; 1/200; 1/250 e 1/500

## Slide 57: CONVENÇÕES

## Slide 58: CONVENÇÕES

## Slide 59: LINHAS DE DESENHO
Linhas de contorno – Contínuas
A espessura varia com a escala e a natureza do desenho, conforme exemplo:
± 6mm
Linhas internas – Contínuas
Firmes, porém de menor valor que as linhas de contorno, conforme exemplo:
± 4mm
Linhas situadas além do plano do desenho – Tracejadas
Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:
± 2mm

## Slide 60
LINHAS DE DESENHO
Linhas de projeção - Traço e dois pontos
Quando se tratar de projeções importantes, devem ter o mesmo valor que as linhas de contorno. São indicadas para representar projeções de pavimentos superiores, marquises, balanços, etc., conforme exemplo:
Linhas de projeção - Traço e dois pontos
Firmes, definidas, com espessura inferior às linhas internas e com traços longos, conforme exemplo:
Linhas de cotas - Contínuas
Firmes, definidas, com espessura igual ou inferior à linha de eixo ou coordenadas, conforme exemplo:
± 2mm
± 2mm
± 2mm

## Slide 61
Linhas de indicação e chamadas - Contínuas
Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:
Linha de silhueta
Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplos:
LINHAS DE DESENHO
± 2mm
± 2mm

## Slide 62
Linha de interrupção de desenho:
Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:
(± 0,2 mm)
LINHAS DE DESENHO