# INTRODUÇÃO

Ao estudar desenho arquitetônico é importante que se tenha em conta que trata-se de  uma representação simbólica e esquemática, regida por normas específicas, de modo a facilitar o entendimento do projeto.

Neste capítulo estamos enfatizando a representação do projeto em Planta Baixa, comentado nas páginas XXX-XXX da apostila do Curso, escrita pela professora Luciana Sandrini, - APO –XX “DESENHO ARQUITETÔNICO”.

As ilustrações a seguir são do livro do Gildo Montenegro e da Norma.

# PLANTA BAIXA

SEQUÊNCIA DE DESENHO:

DESENHAR COM GRAFITE H ( linha fraca / pouca pressão sobre a grafite)

1º) Marcar o contorno externo do projeto;

2º) Desenhar a espessura das paredes externas, no centro da área destinada ao desenho; calculando, aproximadamente 3cm para cotas.

2º) Desenhar as principais divisões internas;

*Paredes de alvenaria em corte:

| Figura A: parede em Planta Baixa | Figura B: parede em corte |
| --- | --- |
| Figura C: representação de paredes de alvenaria cortada |

Nota-se que as paredes, segundo os exemplos da NBR 9492, - figuras A e B - o desenho das paredes considera o reboco. Contudo, a representação consagrada pelo o uso, é com linha simples, muito grossa, como mostra a figura C.

*Paredes de alvenaria em vista:

3º) Abrir os vãos de portas e janelas – considerando 5cm para o desenho dos marcos das portas;

4º) Desenhar as esquadrias, seguindo os exemplos abaixo:

Desenho esquemáticos de portas:

Porta de correr

Desenho esquemático de janelas

Janela de correr

5º) Desenhar os aparelhos hidrossanitários, armários embutidos, fogão...

Posicionamento dos aparelhos

6º)Desenhar os desníveis (DEGRAUS)

Colocar hachura nos pisos úmidos (colocar as hachuras pelo verso da folha)

7º) Projeções (linha tracejada)

*projeção da cobertura (beirado)

* resercatório

*visita ao reservatório

8º) Colocar as informações:

*Cotas das aberturas;

*Nome e área dos compartimentos;

* Cotas de Nível (ver simbologia recomendada na NBR 6492: 1994)

* Hachuras – pisos impermeáveis (quadriculado de aprox. 1x1cm)

*Nome e área dos Compartimentos (h=5mm)

## APARELHOS